Załącznik Nr 2a do zapytania ofertowego

2021-03-05

Inwestor:

Gmina Nidzica

Szkoła Podstawowa Nr 3

im. Janusza Korczaka w Nidzicy

ul. 1 Maja 42

13-100 Nidzica

Przedmiar robót

Adres budowy: ul. 1 Maja 42, 13-100 Nidzica

Obiekt: Budynek Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy

Rodzaj robót: Wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 3
im. Janusza Korczaka w Nidzicy

Data oprac.: 2021-03-05

Załączniki:

Podstawa opracowania: KNNR 5, KNR 4-03, KNR 5-08, SEK 05-08T

Waluta: PLN

Książka przedmiarów/obmiarów

| 1 | KNNR 5 0110-040-040 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do podłoża ceglanego Charakterystyka robót: Tablica: 0110 1.Trasowanie 2.Odmierzanie i ucięcie listew Dla kol.01: 3.Przygotowanie kleju 4.Zamocowanie listew do podłoża z zastosowaniem wszystkich czynności przewidziany ch instrukcją technologiczną klejenia Dla kol.03-05: 3.Wykonanie ślepych otworów 4.Osadzenie kołków rozporowych Dla kol.02-05: 5.Wiercenie otworów w listwach 6.Umocowanie listew za pomocą wkrętów 7.Zmontowanie pozostałych elementów łączonych i pokryw Uwaga: 1.Masę kleju należy przyjąć zgodnie z projektem (lp.23) 2.W przypadku montażu listew o szerokości podstawy do 20 mm do nakładów robocizny należy zastosować współczynnik 0,8 krotność= 1,00 | 1 350,00 m |
| --- | --- | --- |
| 2 | KNNR 5 0203-010-040 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur 2x1,5 Charakterystyka robót: Tablica: 0203 1.Rozwinięcie przewodów 2.Odmierzenie i ucięcie 3.Otwieranie i zamykanie puszek, odgałęźników lub skrzynek rozgałęźnych krotność= 1,00 | 1 898,00 m |
| 3 | KNNR 5 0203-010-040 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur 2x2x0,8 Charakterystyka robót: Tablica: 0203 1.Rozwinięcie przewodów 2.Odmierzenie i ucięcie 3.Otwieranie i zamykanie puszek, odgałęźników lub skrzynek rozgałęźnych krotność= 1,00 | 1 850,00 m |
| 4 | KNR 4-03 0901-01-175 Podłączenie przewodów pojedynczych w powłoce polwinitowej o przekroju żył do 2,5 mm2 pod zaciski lub śruby 92*2 Charakterystyka robót: Tablica: 0901 1.Ucięcie przewodu na odpowiednią długość 2.Odizolowanie przewodu 3.Wykonanie oczka na przewodzie jednodrutowym lub zlutowanie końcówki przewodu wielożyłowego 4.Podłączenie przewodu pod zacisk lub śrubę krotność= 1,00 | 184,00 1 poda. |
| 5 | KNR 5-08 0502-05-090 Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach kotwiących, dwa mocowania Charakterystyka robót: Tablica: 0502 1.Trasowanie Dla kol. 01, 02: 2.Nawiercenie otworów w drewnie Dla kol. 03-06, 09, 10: 2.Wykonanie ślepych otworów mechanicznie Dla kol. 03, 04: 3.Osadzenie kołków rozporowych plastykowych Dla kol. 05, 06, 09, 10: 3.Osadzenie kołków kotwiących Dla kol. 07, 08, 11, 12: 2.Wstrzelenie kołków krotność= 1,00 | 115,00 kpl |
| 6 | KNNR 5 0504-020-090 Oprawa awaryjna 5W/2xLED iTECH M5 t=1h Charakterystyka robót: Tablica: 0504 1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy 2.Przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy 3.Rozpakowanie oprawy 4.Oczyszczenie oprawy 5.Otwarcie i zamknięcie oprawy 6.Obcięcie i zarobienie końców przewodów 7.Wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem 8.Zamotowanie oprawy 9.Podłączenie 10.Uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze krotność= 1,00 | 15,00 kpl |
| 7 | KNNR 5 0504-020-090 Oprawa awaryjna 5W/2xLED iTECH S2 t=1h Charakterystyka robót: Tablica: 0504 1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy 2.Przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy 3.Rozpakowanie oprawy 4.Oczyszczenie oprawy 5.Otwarcie i zamknięcie oprawy 6.Obcięcie i zarobienie końców przewodów 7.Wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem 8.Zamotowanie oprawy 9.Podłączenie 10.Uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze krotność= 1,00 | 53,00 kpl |
| 8 | KNNR 5 0504-020-090 Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego - kierunkowa z piktogramem jednostronna ścienna/ sufitowa Charakterystyka robót: Tablica: 0504 1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy 2.Przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy 3.Rozpakowanie oprawy 4.Oczyszczenie oprawy 5.Otwarcie i zamknięcie oprawy 6.Obcięcie i zarobienie końców przewodów 7.Wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem 8.Zamotowanie oprawy 9.Podłączenie 10.Uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze krotność= 1,00 | 7,00 kpl |
| 9 | KNNR 5 0504-020-090 Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego - kierunkowa z flagą i piktogramem dwustronna sufitowa Charakterystyka robót: Tablica: 0504 1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy 2.Przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy 3.Rozpakowanie oprawy 4.Oczyszczenie oprawy 5.Otwarcie i zamknięcie oprawy 6.Obcięcie i zarobienie końców przewodów 7.Wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem 8.Zamotowanie oprawy 9.Podłączenie 10.Uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze krotność= 1,00 | 34,00 kpl |
| 10 | KNNR 5 0504-020-090 Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego - zewnętrzna Charakterystyka robót: Tablica: 0504 1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy 2.Przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy 3.Rozpakowanie oprawy 4.Oczyszczenie oprawy 5.Otwarcie i zamknięcie oprawy 6.Obcięcie i zarobienie końców przewodów 7.Wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem 8.Zamotowanie oprawy 9.Podłączenie 10.Uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze krotność= 1,00 | 6,00 kpl |
| 11 | KNNR 5 0406-020-020 Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - monitoring rozproszonego oświetlenia awaryjnego - holl Charakterystyka robót: Tablica: 0406 1.Wyznaczenie miejsca wbudowania 2.Wykonanie otworów 3.Obsadzenie kołków lub śrub rozporowych 4.Częściowe rozebranie i złożenie aparatu 5.Zamocowanie aparatu 6.Podłączenie i oznaczenie przewodów krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 12 | SEK 05-08T 0802-01-087 Programowanie systemu - monitornig rozproszonego oświetlenia awaryjnego Charakterystyka robót: Wyszczególnienie robót: 1. Wypełnianie kart (arkuszy) programu. 2. Programowanie systemu wg listy założonych wymagań użytkownika(programowanie szczegółowe). 3. Archiwizacja na nośniku elektronicznym. 4. Testowanie, korekty, poprawki w celu uzyskania założonych efektówego. krotność= 1,00 | 1,00 system |